## Slide 1
MODULE 7
Section III
Slope Stability Analysis & Design

## Slide 2
STATICALLY INDETERMINATE PROBLEMS
αi
Resultant
Δx
Si
L
Wi
Si + ΔS
Xi
R
Center
Ei
Ei + ΔE
Ti = c.L + Neffi tan ϕ
Ni = Neffi + ui L
αi
αi
Ni = Neff + ui L
Ti = c.L + Neff tan ϕ
Wi
Wi cos α
Wi sin α
By Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E
METHOD OF SLICES
αi
Center
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ϕ
ϕ

## Slide 3
αi
Resultant
Δxi
Si
Li
Wi
S + ΔS
Xi
R
Center
Ei
Ei + ΔE
Ti = c.Li + Neffi tan ϕ
ϕ
Ni = Neffi + ui Li
αi
bi
αi
θi
ai
αi
Unknowns Associated with Force Equilibrium
n = Resultant normal forces Ni on the base of each slice or wedge
1 = Safety factor, which permits the shear forces Ti on the base of each
slice to be expressed in terms of Ni
n-1 = Resultant normal forces Ei on each interface between slices or wedges
n-1 = Angles αi which express the relationships between the shear force Si
and the normal force Ei on each interface
By Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E

## Slide 4
FELLENIUS METHOD (ORDINARY METHOD, SWEDISH METHOD)
αi
Resultant
Δxi
Si
Li
Wi
S + ΔS
Xi
R
Center
Ei
Ei + ΔE
Ti = c.Li + Neffi tan ϕ
ϕ
Ni = Neffi + ui Li
αi
bi
αi
αi
ai
αi
Ni = Neffi + ui L
Ti = c.L + Neffi tan ϕ
Wi
Wi cos α
Wi sin α
MR ∑CLi +(wicosθi -uiLi)tanϕ
MD ∑wi sinθi
=
=
F
By Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E

## Slide 7
1.5
1.0
Stiff Layer
Drain
= 125 lb/ft3
c = 90 lb/ft2
f = 32o
20 ft
Center of failure Surface
R = 30 ft
1
2
3
4
5
6
7
8
9
hw6
This example is from Lambe and Whitman (1969), John Wiley & Sons Publisher
Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E.
Pore Water Pressure = u6 = hw6 x g water
hw7

## Slide 8
Slice | Width Dx (ft) | Ave Height (ft) | Weight (Kips) | qi | Wi sin qi | Wi cos qi | ui | Dli | Ui = ui Dli | Ni = Wi cosqi - Ui
1 | 4.5 | 1.6 | 0.9 | -1.7 | 0 | 0.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0.9
2 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 3.2 | 0 | 1.7
3 | 1.8 | 5.8 | 1.3 | 8.05 | 0.2 | 1.3 | 0.03 | 1.9 | 0.05 | 1.25
4 | 5.0 | 7.4 | 4.6 | 14.5 | 1.2 | 4.5 | 0.21 | 5.3 | 1.1 | 3.4
5 | 5.0 | 9.0 | 5.6 | 24.8 | 2.3 | 5.1 | 0.29 | 5.6 | 1.6 | 3.5
6 | 5.0 | 9.3 | 5.8 | 35.4 | 3.4 | 4.7 | 0.25 | 6.2 | 1.55 | 3.15
7 | 4.4 | 8.4 | 4.6 | 47.7 | 3.4 | 3.1 | 0.11 | 6.7 | 0.7 | 2.4
8 | 0.6 | 6.7 | 0.5 | 55.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3
9 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 60.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0.7
 |  |  |  |  | 12.3 |  |  | 41.8 |  | 17.3
1- Using Ordinary Method of Slices (Swedish Method)
Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E.

## Slide 9
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) | 
 |  |  |  |  |  |  | Mi |  | (7)/(8) | 
Slice | Width Dx (ft) | C Dxi (kips) | ui Dxi (Kips) | Wi-ui Dxi (Kips) | (5).(tan f) (Kips) | (3)+(6) (Kips) | Assume F=1.25 | Assume F=1.35 | F=1.25 | F=1.35
1 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.55 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.0 | 1.0
2 | 3.2 | 0.29 | 0 | 1.7 | 1.05 | 1.35 | 1.02 | 1.02 | 1.3 | 1.3
3 | 1.8 | 0.16 | 0.05 | 1.25 | 0.8 | 0.95 | 1.06 | 1.05 | 0.9 | 0.9
4 | 5.0 | 0.45 | 1.05 | 3.55 | 2.25 | 2.7 | 1.09 | 1.08 | 2.5 | 2.5
5 | 5.0 | 0.45 | 1.45 | 4.15 | 2.55 | 3.00 | 1.12 | 1.10 | 2.7 | 2.75
6 | 5.0 | 0.45 | 1.25 | 4.55 | 2.7 | 3.15 | 1.1 | 1.08 | 2.85 | 2.9
7 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 2.65 | 3.05 | 1.05 | 1.02 | 2.9 | 2.95
8 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | 0.98 | 0.95 | 0.35 | 0.4
9 | 3.2 | 0.29 | 0 | 1.5 | 0.95 | 1.25 | 0.93 | 0.92 | 1.3 | 1.35
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.8 | 16.09
2- Using Simplified Bishop Method
From the previous solution
Kamal Tawfiq, Ph.D., P.E.

## Slide 10
R = 30 ft
1.5
1.0
Stiff Layer
Drain
= 125 lb/ft3
c = 90 lb/ft2
f = 32o
20 ft
Center of failure Surface
A
What is the pore water pressure at point A?
Name:__________ ID:________
CEG 4801 Geotechnical Design
Spring 2018

## Slide 12
R
C